## Slide 1: Архитектура фон Неймана
Принципы фон Неймана

## Slide 2: Понятие архитектуры ЭВМ
Под архитектурой ЭВМ понимают описание устройства и работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста.
Архитектура ЭВМ используется для описания принципа действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических узлов ЭВМ.
Архитектура — это наиболее общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой и взаимодействием основных ее функциональных узлов

## Slide 3
В 1946 году Д. фон Нейман, Г. Голдстайн и А. Беркс в своей совместной статье изложили новые принципы построения и функционирования ЭВМ.
В последствие на основе этих принципов производились первые два поколения компьютеров. В более поздних поколениях происходили некоторые изменения, хотя принципы Неймана актуальны и сегодня.

## Slide 4: Схема фон Неймана
Фон Нейман предложил структуру ЭВМ. Она использовалась в первых двух поколениях ЭВМ.
Стрелки отражают движение информации.

## Slide 5: Устройства
Процессор. Программно-управляемое устройство, обрабатывает данные и управляет работой компьютера.
Состоит из устройства управления (УУ) и арифметико-логического устройства (АЛУ).
УУ управляет работой компьютера, взаимодействием компонентов друг с другом.
АЛУ исполняет арифметические и логические операции.

## Slide 6: Устройства
Оперативное запоминающее устройство.
Хранит информацию, с которой компьютер работает в данное время: программу, исходные данные, промежуточные и конечные результаты счета.
Эта память небольшого объема, энергозависима.

## Slide 7: Устройства
Внешнее запоминающее устройство.
Это были магнитные устройства для долговременного хранения информации.
Большего объема, более медленные.
Магнитные барабаны, ленты, диски.

## Slide 8: 1. Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах.
Преимущество перед десятичной системой счисления заключается в том, что устройства можно делать достаточно простыми, арифметические и логические операции в двоичной системе счисления также выполняются достаточно просто.

## Slide 9: 2. Программное управление ЭВМ
Работа ЭВМ контролируется программой, состоящей из набора команд. Команды выполняются последовательно друг за другом. Созданием машины с хранимой в памяти программой было положено начало тому, что мы сегодня называем программированием.

## Slide 10: 3. Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ.
При этом и команды программы и данные кодируются в двоичной системе счисления, т.е. их способ записи одинаков. Поэтому в определенных ситуациях над командами можно выполнять те же действия, что и над данными.

## Slide 11: 4. Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы
В любой момент можно обратиться к любой ячейке памяти по ее адресу. Этот принцип открыл возможность использовать переменные в программировании.

## Slide 12: 5. Возможность условного перехода в процессе выполнения программы.
Не смотря на то, что команды выполняются последовательно, в программах можно реализовать возможность перехода к любому участку кода.