## Slide 1: Системы команд процессора

## Slide 2: Системы команд процессора
Основная функция любого процессора, ради которой он и создается, — это выполнение команд.
Система команд, выполняемых процессором, представляет собой нечто подобное таблице истинности логических элементов или таблице режимов работы более сложных логических микросхем. То есть она определяет логику работы процессора и его реакцию на те или иные комбинации внешних событий.

## Slide 3: Системы команд процессора
Система команд - это набор допустимых для данного процессора управляющих кодов и способов адресации данных. Система команд жестко связана с конкретным типом процессора, поскольку определяется аппаратной структурой блока дешифрации команд, и обычно не обладает переносимостью на другие типы процессоров.

## Slide 4
В команде процессора четко выделяют две части операционная и адресная. Формат команды это описание размеров и взаимного расположения структурных частей команды. Всегда стараются сделать так, чтобы команда занимала целое число элементов хранения.
У разных процессоров системы команд существенно различаются, но в основе своей они очень похожи. Количество команд у процессоров также различно. У современных мощных процессоров количество команд достигает нескольких сотен. В то же время в процессорах с сокращенным набором команд (RISC-процессорах), в которых за счет максимального сокращения количества команд достигается увеличение эффективности и скорости их выполнения, их количество невелико.
В общем случае система команд процессора включает в себя следующие основные группы команд:
команды пересылки данных;
арифметические команды;
логические команды;
команды переходов;

## Slide 5: Команды пересылки данных
Команды пересылки данных не требуют выполнения никаких операций над операндами. Операнды просто пересылаются из источника в приемник. Источником и приемником могут быть внутренние регистры процессора, ячейки памяти или устройства ввода/вывода. АЛУ в данном случае не используется.
Команды пересылки выполняют следующие важнейшие функции:
загрузка (запись) содержимого во внутренние регистры процессора;
сохранение в памяти содержимого внутренних регистров процессора;
копирование содержимого из одной области памяти в другую;
запись в устройства ввода/вывода и чтение из устройств ввода/вывода.
Также к командам пересылки данных относятся команды обмена информацией. Может быть предусмотрен обмен информацией между внутренними регистрами, между двумя половинами одного регистра или между регистром и ячейкой памяти.

## Slide 6: Арифметические команды
Арифметические команды выполняют операции сложения, вычитания, умножения, деления, увеличения на единицу (INC-инкремент), уменьшения на единицу (DEC-декремент) и т.д. Этим командам требуется один или два входных операнда. Формируют команды один выходной операнд.
Арифметические команды могут быть разделены на несколько основных групп:
команды операций с фиксированной запятой (сложение, вычитание, умножение, деление);
команды операций с плавающей запятой (сложение, вычитание, умножение, деление);
команды очистки;
команды INC и DEC;
команда сравнения.

## Slide 7: Логические команды
Логические команды выполняют над операндами логические (побитовые) операции, то есть они рассматривают коды операндов не как единое число, а как набор отдельных битов.
Логические команды выполняют следующие основные операции:
логическое И, логическое ИЛИ, сложение по модулю 2 (исключающее ИЛИ);
логические, арифметические и циклические сдвиги;
проверка битов и операндов;
установка и очистка битов (флагов) регистра состояния процессора.

## Slide 8: Команды переходов
Команды перехода предназначены для изменения обычного порядка последовательного выполнения команд.
С их помощью организуются переходы на подпрограммы и возвраты из них, всевозможные циклы, ветвления программ, пропуски фрагментов программ и т.д.
Команды перехода всегда меняют содержимое счетчика команд. Переходы могут быть условными и безусловными.

## Slide 9: Регистр
Регистр процессора — сверхбыстрая оперативная память внутри процессора, предназначенная для хранения промежуточных результатов вычисления.
Регистр представляет собой цифровую электронную схему, служащую для временного хранения двоичных чисел. В процессоре имеется значительное количество регистров, большая часть которых используется самим процессором и недоступна программисту.
Некоторые регистры програмно доступны, но им пользуются в основном разработчики операционных систем.

## Slide 10: Классификация регистров
По типу приёма и выдачи информации различают 2 типа регистров:
С последовательным приёмом и выдачей информации — сдвиговые регистры.
С параллельным приёмом и выдачей информации — параллельные регистры.

## Slide 11
По назначению регистры различаются на:
аккумулятор — используется для хранения промежуточных результатов арифметических и логических операций и инструкций ввода-вывода;
флаговые — хранят признаки результатов арифметических и логических операций;
общего назначения (РОН) — хранят операнды арифметических и логических выражений, индексы и адреса;
индексные — хранят индексы исходных и целевых элементов массива;
указательные — хранят указатели на специальные области памяти (указатель текущей операции, указатель базы, указатель стека);
сегментные — хранят адреса и селекторы сегментов памяти;
управляющие — хранят информацию, управляющую состоянием процессора, а также адреса системных таблиц