## Slide 1: Hyper-Threading
Многопоточность

## Slide 2
Многопоточность — это форма параллельной обработки или разделения задач на части для одновременной обработки. Вместо отправки большой задачи на одно ядро, многопоточные программы разбивают задачи на несколько частей или потоков. Разные ядра процессора обрабатывают эти потоки параллельно, за счет чего достигается экономия времени.

## Slide 3
Hyper-threading (англ. hyper-threading — гиперпоточность, официальное название — hyper-threading technology, HTT или HT) — технология, разработанная компанией Intel для процессоров на микроархитектуре NetBurst.

## Slide 4: Hyper-Threading
Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) обеспечивает более эффективное использование ресурсов процессора, позволяя выполнять несколько потоков на каждом ядре.
В отношении производительности эта технология повышает пропускную способность процессоров, улучшая общее быстродействие многопоточных приложений.

## Slide 5
Главная цель применения Hyper-Threading — не выполнение нескольких задач одновременно, а максимально возможная загрузка процессорных ресурсов.
Процессоры, выполненные по технологии Hyper-Threading, одновременно обрабатывают две (несколько) нитей процессов, состоящие из потоков данных и команд нескольких разных приложений или различных частей одного.

## Slide 6: Hyper-Threading
HT позволяет одному физическому ядру обрабатывать одновременно несколько (обычно два) логических потока.
Процессор, поддерживающий гиперпоточность: может хранить информацию сразу о нескольких выполняющихся потоках.
Cодержит по одному набору регистров (то есть блоков быстрой памяти внутри процессора) и по одному контроллеру прерываний (то есть встроенному блоку процессора, отвечающему за возможность последовательной обработки запросов о наступлении какого-либо события, требующего немедленного внимания, от разных устройств) на каждый логический процессор.

## Slide 7: Повышение производительности
Кристалл процессора с поддержкой HT физически больше кристалла процессора без HT в среднем на 5% (именно столько занимают дополнительные блоки регистров и контроллеры прерываний)
Поддержка HT позволяет нагрузить процессор на 90-95%
В сравнении с 70% без HT мы получаем, что прирост в лучшем случае будет 20-30% — цифра достаточно большая.

## Slide 8: Понижение производительности
Однако не все так хорошо: бывает, что прироста производительности от HT нет вообще, и даже бывает так, что HT ухудшает производительность процессора.
Это бывает по многим причинам:
Нехватка кэш-памяти. К примеру в современных четырехядерных i5 находится 6 мб кэша L3 - по 1.5 мб на ядро. В четырехядерных i7 с HT кэша уже 8 мб, но так как логических ядер 8, то мы получаем уже только 1 мб на ядро — при вычислениях некоторым программам этого объема может не хватать, что приводит к падению производительности.

## Slide 9: Понижение производительности
Отсутствие оптимизации ПО. Самая основная проблема — программы считают логические ядра физическими, из-за чего при параллельном выполнении задач на одном ядре часто возникают задержки из-за обращения задач к одному и тому же вычислительному блоку, что в итоге сводит сводит прирост производительности от HT на нет.
Зависимость данных. Вытекает из предыдущего пункта — для выполнения одной задачи требуется результат другой, а она еще не выполнена. И опять же мы получаем простой, снижение загрузки на процессор и небольшой прирост от HT.

## Slide 10: Программы, умеющие работать с гиперпоточностью
Таких много, ибо для вычислений HT это достоинство — тепловыделение практически не растет, процессор особо больше не становится, а при правильной оптимизации можно получить прирост до 30%.
Поэтому ее поддержку быстро внедрили в те программы, где легко можно сделать распараллеливание нагрузки — в архиваторы (WinRar), программы для 2D/3D моделирования (3ds Max, Maya), программы для обработки фото и видео (Sony Vegas, Photoshop, Corel Draw).

## Slide 11: Программы, плохо работающие с гиперпоточностью
Традиционно это большинство игр — их обычно бывает трудно грамотно распараллелить, поэтому зачастую четырех физических ядер на высоких частотах (i5) более чем хватает для игр, распараллелить которые под 8 логических ядер в i7 оказывается непосильной задачей.
Стоит учитывать и то, что есть фоновые процессы, и если процессор не поддерживает HT, то их обработка ложится на физические ядра, что может замедлить игру. Тут i7 с HT оказывается в выигрыше — все фоновые задачи традиционно имеют пониженный приоритет.